Компания ДЕКОРАТОР Великого Новгорода

173000; РФ, Великий Новгород, ул. Великая, д. 14
Тел: (+7 911) 607-40-42 (мобильный тел.)
 (8 8162) 73-81-94 (рабочий тел.)
E-mail: dekorwn@yandex.ru ; aknik@mail.ru 
HTTP: http://dekoratorwn.pulscen.ru ;
 http://dekoratordom.nethouse.ru ;
Раб.: пн-пт 10:00-19:00, без перерыва

БАЗОВЫЙ  КОМПЛЕКТ  ПРОИЗВОДСТВА  ДОМОВ  ПО КАРКАСНОЙ  ТЕХНОЛОГИИ

- – Комплект содержит строительные материалы в соответствии с настоящей спецификацией;

- – деревянные элементы нижней обвязки дома обрабатываются биозащитными составами;

- – Внешняя и внутренняя декоративная отделка, фундамент в базовый комплект не включены.

Содержание базового комплекта дома:

- Чертежи и руководства:

  - Поэтажные планы;

  - Фасады.

- Внешние стены дома:

  - Гидроизоляция под нижним обвязочным брусом;

  - Нижняя обвязка;

  - Вертикальный каркас;

  - Верхняя обвязка;

  - Продольная обрешетка;

  - Ветровлагозащитная плёнка;

  - Ветрозащитная OSB плита 9,5 мм. ;

  - Утеплитель ( 150 мм.;

  - Пароизолирующая плёнка (Изоспан В);

  - Обрешётка;

  - Гипсокартон ( 12 мм.

- Крыши:

  - Фермы, образующие конструкцию крыши;

  - Теплоизоляция крыши 150 мм.;

  - Гидроизоляция ;

  - Паропроницаемая мембрана (Изоспан А);

  - Контр. обрешётка ;

  - Обрешетка ;

  - Сплошное покрытие OSB-3;

  - Мягкая черепица (Шинглас) ;

  - Пароизоляционная плёнка;

  - Обрешётка ;

  - Гипсокартон ( 9,5мм.

- Перекрытие пола первого этажа:

  - Балки перекрытия;

  - Черный пол ;

  - Гидроизоляция;

  - Утеплитель ( 120 мм.;

  - Пароизоляционная пленка;

  - Пол ОSB плита 18 мм.

- Перекрытие межэтажное (в 2-х этажных домах):

  - Балки перекрытия;

  - Черный пол ;

  - Пароизолирующая пленка;

  - Утеплитель ( 100 мм.;

  - Пол OSB плита 18 мм.

- Перегородки с деревянным каркасом:

  - Нижняя и верхняя обвязка;

  - Каркас;

  - Пароизоляционная плёнка;

  - Утеплитель ( 100 мм.;

  - Обшивка гипсокартонном 12 мм.

- Дверь входная – металлическая;

- Окна ПВХ однокамерные, энергосберегающие, профиль PLAFEN.

Стоимость 1 м2 общей площади = 12 300 руб.